## Slide 1
VisionEPI
Monitoramento inteligente de EPIs com visão computacional e IA
Challenge SPI · FIAP
Equipe
[Nome do integrante 1]
[Nome do integrante 2]
[Nome do integrante 3]
[Curso / turma]
Notes: Apresente a equipe: nome, curso e o que cada um fez.

## Slide 2
O desafio
O problema
Trabalhar sem capacete, colete ou luvas causa acidentes graves.
Uma planta tem muitas câmeras e poucas pessoas para olhar todas, o tempo todo.
A necessidade
Saber na hora quem está sem EPI e onde.
Barrar a entrada de quem não está protegido.
Avisar sem inundar o supervisor de alertas falsos.
Nossa resposta
Um sistema que assiste às câmeras, detecta os EPIs de cada pessoa, cria alertas confiáveis e controla a portaria.
VisionEPI · 2
Notes: Contextualize o problema em poucas palavras: o acidente, o custo de vigiar tudo à mão e a necessidade de alerta confiável.

## Slide 3
O que torna o projeto inovador
Dois modelos de visão trabalhando juntos
Um modelo pronto (Vyra) e outro treinado por nós em 8.099 imagens (SH17) dividem o quadro e os resultados são fundidos.
Portaria que nega na dúvida
Cada câmera exige os EPIs que escolhermos. Só libera se todos forem vistos.
LLM como segunda opinião
Um modelo de linguagem com visão revisa o quadro, mas nunca cria nem apaga alertas: quem decide é a pessoa.
Alertas pensados para o supervisor
Agrupados por pessoa, sem piscar, com pausa depois de resolvidos e zona de risco própria por câmera.
VisionEPI · 3
Notes: Quatro diferenciais. Se sobrar tempo, dê o exemplo do falso positivo de capacete que o LLM corrigiu.

## Slide 4
Arquitetura da solução
Câmeras
webcam · RTSP
Captura
OpenCV
Visão computacional
YOLOv8 (Vyra + SH17)
Rastreador · MediaPipe
Regras e alertas
Flask
Banco
SQLite
Tempo real
Socket.IO
Dashboard React: supervisor, técnico, operador e portaria
LLM multimodal
Gemini (assíncrono)
Aviso externo (Telegram)
planejado
Azul: detecção · Roxo: interpretação da cena · Verde: decisão e armazenamento · Tracejado: opcional ou planejado
VisionEPI · 4
Notes: Explique o fluxo da esquerda para a direita: câmera, captura, detecção, regras, alertas e dashboard. O LLM roda ao lado, fora do caminho do vídeo. O diagrama completo está em docs/arquitetura-sprint3.svg.

## Slide 5
Tecnologias utilizadas
Linguagens
Python 3.11
TypeScript
Backend
Flask · Flask-SocketIO
SQLAlchemy · Alembic
SQLite
Frontend
React 18 · Vite
Zustand · Motion
Visão computacional
YOLOv8 (Ultralytics)
PyTorch + CUDA (RTX)
OpenCV · MediaPipe
IA generativa
Gemini (API do Google)
Saída em JSON validada
Qualidade e apoio
pytest: mais de 370 testes
Git e GitHub
Claude Code
VisionEPI · 5
Notes: Cite as principais. Se a equipe usou outras ferramentas de requisitos, estimativa ou teste (Trello, Jira, planilha), acrescente aqui.

## Slide 6
Demonstração ao vivo
Câmera com pessoas identificadas e alertas por pessoa
Zona de risco desenhada no vídeo
Resolver alertas e histórico
Modo portaria: negada e liberada
Tela do operador
Criação de conta
VisionEPI · 6
Notes: Deixe este slide no ar por poucos segundos e passe para a gravação da tela. Esta é a parte principal do vídeo: mais de 2 minutos.

## Slide 7
O que já funciona e o que falta
Módulo | Situação | Observação
Detecção de EPIs e pessoas | Pronto | Dois modelos, rastreador e pose
Câmeras e zona de risco | Pronto | Várias câmeras, zona própria em cada uma
Alertas e histórico | Pronto | Agrupados, filtros, ações em lote
Modo portaria | Pronto | Testado na tela do operador
Contas e perfis | Pronto | Operador, técnico e supervisor
LLM (segunda opinião) | Parcial | Código e tela prontos; falta ligar a chave da API
Validação nas câmeras da planta | Parcial | Câmeras conectadas; falta testar a detecção lá
Aviso externo (Telegram) | Falta | Depende do bot da equipe
VisionEPI · 7
Notes: Diga a porcentagem que a equipe combinar (nossa estimativa: cerca de 80%). Seja direto sobre o que falta e quando será feito.

## Slide 8
Principais códigos
gate_service.py: a portaria nega na dúvida
def avaliar_quadro(compliance, exigidos):
pessoas = compliance.get("people") or []
if not pessoas:
return {"verdict": "waiting"}
faltando = []
for pessoa in pessoas:
ppe = pessoa.get("ppe") or {}
for chave in exigidos:
st = ppe.get(chave, {}).get("status")
if st != "ok":
faltando.append(chave)
return {
"verdict": "denied" if faltando
else "approved",
"missing": faltando }
app/llm: resposta validada por schema
class AnaliseRisco(BaseModel):
model_config = ConfigDict(extra="forbid")
nivel_risco: NivelDeRisco
epis_ausentes: list[str]
justificativa: str
confianca: float # 0.0 a 1.0
acao_recomendada: str
# resposta fora do schema:
# nunca vira alerta
# o LLM nao cria, nao resolve
# e nao apaga alertas
VisionEPI · 8
Notes: Mostre rapidamente o código no editor. Estes trechos são o resumo: a portaria decide com regra simples e conservadora, e a resposta do LLM só entra no sistema se cumprir o schema.

## Slide 9
Benefícios
Menos acidentes: quem está sem EPI é visto na hora.
Menos ruído: alertas confiáveis, agrupados por pessoa.
Portaria automática: só entra quem está protegido.
Cada perfil vê só o que precisa.
Obrigado!
Notes: Feche com os benefícios e agradeça à banca.